|  | HUAWEI IdeaHub 常见问题 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 文档版本 | Ver2.6 |  |
|  | 发布日期 | 2021-02-03 |  |
|  | 华为技术有限公司 |  |  |

版权所有 © 华为技术有限公司2019。 保留一切权利。 非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。 商标声明 和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。 本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。 注意 您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

| 华为技术有限公司 |
| --- |
| 地址： | 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129 |
| 网址： 负责人： 维护人： | http://e.huawei.com 李光明00449893 +86 18603016305 秦伟杰84172924 +86 17854161115 |

目录

1 产品概述	7

1.1 产品定位	7

1.2 产品特性	7

1.3 更多信息	8

2 产品规格	9

2.1 参数信息	9

2.1.1 IdeaHub尺寸是多少？	9

2.1.2 IdeaHub有哪些音视频输入/输出接口？	9

2.1.3 S和Pro款的内存是什么配置？	9

2.1.4 钛金灰和玉石白有什么区别？	9

2.1.5 内置麦克风和摄像机是什么配置？	10

2.1.6 MTTF（mean time to failure）参数是多少？	10

2.1.7 MTBF（mean time between failures） 参数是多少？	10

2.2 配件	10

2.2.1 标配笔是什么类型？	10

2.2.2 IdeaHub支持内存扩展吗？	10

2.2.3 IdeaHub支持外接键盘鼠标吗？	10

2.2.4 IdeaHub支持蓝牙吗？	10

2.2.5 Touch是标配件吗？	10

2.2.6 IdeaHub支持Touch接口的PoE供电吗？	10

2.2.7 安卓模块支持USB无线网卡入网吗？	10

2.2.8 IdeaHub支持外接DSTV吗？	11

2.3 硬件安装	11

2.3.1 IdeaHub如何安装？	11

2.3.2 IdeaHub挂墙安装有什么要求？	11

2.3.3 IdeaHub背板孔距是多少?	11

2.3.4 IdeaHub背板孔符合VESA标准吗?	11

2.3.5 支持第三方移动支架吗？	11

2.3.6 能提供可调节支架吗？	11

2.4 配置	12

2.4.1 常用功能支持默认开启吗？	12

2.4.2 IdeaHub支持什么操作系统？	13

2.4.3 如何更新ROM？	13

2.4.4 IdeaHub如何激活华为云会议？	13

2.4.5 IdeaHub支持在公有云和入驻式平台同时注册吗？	13

2.4.6 只连内网，不接通因特网，IdeaHub能正常使用吗？	13

2.4.7 安卓双芯片有什么区别？	14

2.4.8 如何配置邮箱?	14

2.4.9 支持阿拉伯语系统和阿拉伯语输入法吗？	14

2.4.10 安卓系统下支持密码锁屏吗?	14

2.4.11 安卓系统下支持本地密码保存吗？	14

2.4.12 安卓系统下能设置应用安装权限吗？	14

2.4.13 HiBoard支持背景图片自定义吗？	14

2.4.14 IdeaHub支持双屏吗?	14

2.4.15 如何查看MAC地址?	16

2.4.16 如何关闭水平镜像?	16

2.5 屏幕	16

2.5.1 IdeaHub屏幕类型是什么？	16

2.5.2 红外屏和电容屏在书写体验上有什么差异？	16

2.5.3 “商显”是什么意思？	16

2.5.4 ELED和DLED有什么区别？	17

2.5.5 为什么要把65寸屏幕做薄？	17

2.5.6 IdeaHub屏幕是Optical Bonding（零贴合）吗？	17

2.5.7 IdeaHub触控精度是多少？	17

2.5.8 65寸指屏幕尺寸还是包含边框的产品尺寸？	17

2.5.9 IdeaHub色域是多少？	17

2.5.10 IdeaHub可视角度是多大？	17

2.5.11 屏幕为什么看起来像贴了一层磨砂？	17

2.5.12 屏幕支持防反光和眩光吗？	17

2.5.13 有教育场景灰度和亮度的定制版本吗？	17

2.5.14 外接XBOX SX（支持4K)，选择4K游戏，显示IdeaHub只支持1080p	18

2.6 摄像机	18

2.6.1 S和Pro摄像机的像素分别是多少？	18

2.6.2 IdeaHub支持4K视频会议吗？	18

2.6.3 为什么不支持4K编解码？	18

2.6.4 4K摄像机有什么作用？	18

2.6.5 摄像机有角度限制问题，与会人距离屏幕的最佳距离是多少？	18

2.6.6 摄像机支持变焦吗？	18

2.6.7 IdeaHub变焦能力是多少？	18

2.6.8 外接摄像机支持什么接口？支持USB接口吗？	18

2.6.9 外接摄像机后，摄像机如何切换？支持智能导播吗？	19

2.6.10 IdeaHub支持美颜功能吗？	19

2.6.11 为什么4K摄像机边缘存在畸变？	19

2.7 麦克风	19

2.7.1 12麦克风阵列为什么有16个孔？	19

2.7.2 20KHz全频带拾音	19

2.7.3 外接麦克风后，为什么会有回音？	19

2.7.4 用外接麦克风拾音，Voice Tracking还能用吗？	19

2.7.5 拔掉外置麦克风后，能自动切换为内置拾音吗？	19

2.7.6 如何设置仅内置麦克风拾音？	20

2.8 扬声器	21

2.8.1 IdeaHub有几个音腔？	21

2.8.2 扬声器频域是多少？	21

2.9 其他	21

2.9.1 Windows和Android两个系统的安全机制是什么？	21

2.9.2 IdeaHub支持显示Wi-Fi连接二级认证吗？	21

2.9.3 支持网管对IdeaHub进行远程诊断和管理吗？	22

2.9.4 支持USB禁用License吗？	22

2.9.5 在哪里查看CVE？	22

2.9.6 如何将IdeaHub日志转发到Syslog服务器？	22

2.9.7 IdeaHub日志能记录摄像机和麦克风的使用信息吗？	22

2.9.8 IdeaHub能记录应用错误日志吗？	22

2.9.9 如果安卓模块无法正常使用，会导致OPS模块无法正常使用吗？	22

3 产品功能	23

3.1 白板	23

3.1.1 35ms延时原理	23

3.1.2 关于35ms延时，客户层面怎么讲？	23

3.1.3 白板支持多种颜色书写吗？	23

3.1.4 白板支持多人协作吗？	23

3.1.5 如何开启本地双人协作？	23

3.1.6 白板支持两人使用不同颜色同时书写吗？	23

3.1.7 普通笔能调整线条粗细吗？	23

3.1.8 白板支持高亮笔吗？	23

3.1.9 白板如何开启智慧笔？	24

3.1.10 智能书写场景下，支持字号调整吗？	24

3.1.11 智能书写场景下，支持部分删除吗（如删除单词中的某个字母）？	24

3.1.12 智能书写场景下，支持中英文混合识别吗？	24

3.1.13 白板如何使用圈选功能？	24

3.1.14 白板支持图形旋转吗？	24

3.1.15 橡皮擦有几种擦除方式？	24

3.1.16 橡皮擦支持双人同时擦除吗？	24

3.1.17 白板可以增加多少页？	24

3.1.18 白板和标注如何保存？	25

3.1.19 IdeaHub突然掉电，白板内容会丢失吗？	25

3.1.20 第三方软件能调用原生白板吗？	25

3.1.21 支持智能表格吗？	25

3.2 投屏	25

3.2.1 IdeaHub支持几种投屏方式？	25

3.2.2 IdeaShare客户端支持哪些操作系统？	25

3.2.3 一台设备可以同时配对几个小辫子（IdeaShare Key）？	25

3.2.4 IdeaShare投屏对网络有无要求？	25

3.2.5 IdeaShare 离线模式与在线模式有什么区别？	25

3.2.6 有线投屏支持反向控制吗？	26

3.2.7 手机投屏能投声音吗？	26

3.2.8 IdeaHub S款支持4K视频投屏吗？	26

3.2.9 通过IdeaShare手机投屏视频播放为什么卡顿？	26

3.2.10 投屏码刷新时间是多久？	26

3.2.11 投屏支持分屏吗	26

3.2.12 为什么在IdeaHub上无线投屏时鼠标不卡顿？	26

3.3 会议	26

3.3.1 IdeaHub支持哪些协议？	26

3.3.2 IdeaHub支持入驻式管理吗？	27

3.3.3 编解码能力在云端还是终端？	27

3.3.4 能对接其他品牌的产品吗？	27

3.3.5 网络自适应（抗丢包）是终端还是配套平台的能力？	27

3.3.6 IdeaHub能预约会议吗？	27

3.3.7 如何预约会议？	27

3.3.8 能修改会议密码吗？	27

3.3.9 IdeaHub支持多会场画面切换吗？	27

3.3.10 为什么无法录制视频会议远端的图像？	27

3.4 AI	28

3.4.1 Voice Tracking、AutoFrame、智能音幕是IdeaHub的独立能力吗？与会议平台有关吗？	28

3.4.2 支持OPS第三方会议调用AI功能（Voice Tracking/AutoFrame/智能音幕）吗？	28

3.4.3 支持安卓第三方会议调用AI功能（Voice Tracking/AutoFrame/智能音幕）吗？	28

3.4.4 Voice Tracking工作原理	28

3.4.5 如何开启Voice Tracking？	28

3.4.6 内外置麦克风同时使用时，Voice Tracking有效距离是多远？	28

3.4.7 AutoFrame工作原理	28

3.4.8 如何开启AutoFrame？	28

3.4.9 AutoFrame识别范围是多大？	29

3.4.10 AutoFrame和Voice Tracking的触发条件、效果分别是什么？	29

3.4.11 AutoFrame和Voice Tracking能同时开启吗？如何切换？	29

3.4.12 如何设置AutoFrame和Voice Tracking的灵敏度？	29

3.4.13 8m拾音工作原理	31

3.4.14 支持12m拾音吗？	31

3.4.15 智能音幕工作原理	31

3.4.16 智能音幕能否设置拾音角度范围？	31

3.4.17 如何演示智能音幕？	31

3.4.18 中英文引擎是自研还是外购？能设置成标准接口吗？	31

3.5 安卓应用	31

3.5.1 支持海外应用市场吗？	31

3.5.2 支持下载什么类型的安卓App？如何下载？	31

3.5.3 出厂默认App能安装和卸载吗？	32

3.5.4 IdeaHub本地播放视频支持的最高分辨率是多少？	32

3.5.5 第三方安卓软件支持调用内置摄像机吗？	32

3.5.6 如何查看安卓软件保存的文件？	32

3.5.7 安卓系统下原生白板能与哪些会议软件同时使用？	32

3.5.8 安卓系统下第三方会议质量差、功能不支持怎么办？	32

3.5.9 Zoom等第三方会议默认能调用相机吗？	32

3.5.10 合作伙伴开发的应用能上架应用市场吗？	32

3.6 OPS	32

3.6.1 IdeaHub标配含OPS吗？	32

3.6.2 什么情境下会用到OPS？	33

3.6.3 OPS支持热插拔吗？	33

3.6.4 OPS规格说明书	33

3.6.5 OPS版本是什么？	33

3.6.6 支持重装OPS的操作系统吗？	33

3.6.7 OPS如何恢复出厂设置？	33

3.6.8 OPS初始化时如何调用键盘？	33

3.6.9 如何设置OPS下第三方会议摄像机与麦克风调用？	33

3.6.10 OPS 下第三方会议Zoom Rooms & Webex & Teams操作指南	33

3.6.11 第三方会议软件与第三方投屏软件在IdeaHub上的功能列表和限制	33

3.6.12 IdeaHub在OPS下使用Zoom跟MAXHUB有什么区别？	34

3.6.13 OPS第三方会议能共享原生白板的内容吗？	34

3.6.14 Zoom如何开启双向协作？	34

3.6.15 Zoom Rooms投屏需要网络吗？	34

3.6.16 Zoom支持反向操控吗？	34

3.6.17 Zoom Rooms使用场景	35

3.6.18 Zoom Rooms支持反向控制吗？	35

3.6.19 Zoom Rooms如何开放远端与会者投屏权限？	35

3.6.20 Webex在登录界面输入密码时死机	35

3.6.21 Teams客户端屏幕分享的时候为什么没声音？	35

3.6.22 OPS下支持哪些投屏方式？	36

3.6.23 如何启用Miracast投屏？	36

3.6.24 OPS下投屏能用IdeaShare Key吗？	36

产品概述

  - 产品定位

IdeaHub是集智能书写、极清投屏、视频会议、开放办公应用为一体的智能终端产品，可以满足企业会议室、经理室、开放办公区、家庭书房等场景的智慧办公需求。

  - 产品特性

智能书写

业界最佳白板书写体验，35ms超低时延，1mm触控精度；

文字、图形智能书写辅助。

无线投屏

60帧无线投屏，4K超高清画质；

多种投屏方式：一键投屏（小辫子）、一碰投（待实现）、反向投屏（待实现）。

云视频会议

4K专业摄像机（Pro以上款型），1080P 30fps视频硬编码，4K数据辅流，超强原生会议；

12阵列麦克风，20KHz全音域拾音、8米拾音、智能音幕；

AutoFrame、Voice Tracking，确保与会人最佳视角；

通过OPS可以支持Zoom、Teams、Webex等第三方云会议。

丰富应用

支持Android、Windows双系统，享受两大系统生态应用；

信息窗、HiBoard可用于发布动态信息、迎宾致辞等。

  - 更多信息

IdeaHub Pro, S产品概述中文版

IdeaHub Pro, S产品概述英文版

IdeaHub海外售后支撑书架

产品规格

  - 参数信息

    - IdeaHub尺寸是多少？

65寸：1492.5（宽）×931.1（高）×71mm（深）；

86寸：1963.8（宽）×1195.1（高）×95mm（深）；

“深”指产品厚度。

    - IdeaHub有哪些音视频输入/输出接口？

    - S和Pro款的内存是什么配置？

- Pro款均采用12GB RAM+64GB Flash。

    - 钛金灰和玉石白有什么区别？

表面处理工艺不同。钛金灰使用电镀工艺，更有金属质感，搭配行业版；玉石白更温润，搭配S和Pro版。

    - 内置麦克风和摄像机是什么配置？

S款配置1个1080P摄像机及12阵列麦克风；Pro款配置1个4K摄像机及12阵列麦克风。

    - MTTF（mean time to failure）参数是多少？

30,000小时。

    - MTBF（mean time between failures） 参数是多少？

MTBF 100,000小时/MTBR 2小时。

更多规格参数华为IdeaHub 21.0 规格清单

  - 配件

    - 标配笔是什么类型？

标配两支物理白板笔。（不是触控笔、电磁笔、主动笔)

    - IdeaHub支持内存扩展吗？

不支持。

    - IdeaHub支持外接键盘鼠标吗？

支持。

    - IdeaHub支持蓝牙吗？

安卓模块不支持，OPS模块支持。

    - Touch是标配件吗？

Touch为选配件。

    - IdeaHub支持Touch接口的PoE供电吗？

不支持。需单独为Touch供电。

    - 安卓模块支持USB无线网卡入网吗？

不支持。驱动无法安装。

    - IdeaHub支持外接DSTV吗？

不支持。IdeaHub 的HDMI接口不支持HDCP协议。

  - 硬件安装

    - IdeaHub如何安装？

86寸和65寸均可采用挂墙式和支架式两种方式。

- 挂墙式

挂墙支架通用。86寸用外侧两孔，孔距1000mm；65寸用中间两孔，孔距600mm。

详细安装步骤请参考《IdeaHub系列快速入门（挂墙安装）》Link。

- 支架式

详细安装步骤请参考《办公宝&协作平板快速入门（落地安装）》Link。

    - IdeaHub挂墙安装有什么要求？

65英寸IdeaHub净重50kg，86英寸IdeaHub净重90kg。如需挂墙安装，请在垂直承重且厚度大于20cm的实心砖墙或混凝土墙上安装，其他墙体需加固和验证后再安装。

验证方法（仅供参考）：安装第一颗膨胀螺栓后，进行单个螺栓承载测试（86寸承载60Kg，65寸承载35Kg)，测试时间一分钟，螺栓无松动即可。

    - IdeaHub背板孔距是多少?

65英寸IdeaHub：600mm（横）*500mm（竖）
86英寸IdeaHub：1000mm（横）*400mm（竖）

    - IdeaHub背板孔符合VESA标准吗?

不符合。

    - 支持第三方移动支架吗？

华为提供移动支架。若用户使用自己的支架（满足尺寸和承重要求），如因第三方支架导致设备故障，由客户自行承担。

    - 能提供可调节支架吗？

不自研。可以联系合作方寻找第三方支架。

  - 配置

    - 常用功能支持默认开启吗？

支持手动开启。

- 配置白板或标注本地保存：设置→高级设置→开启白板本地保存；

- 配置APP权限管理：设置→高级设置→APP管理→开启权限管理；

- 启用Windows第三方应用权限：设置→高级设置→开启Windows第三方应用权限；

- 配置AI功能：设置→摄像机→智能导播→选择开启Voice Tracking或AutoFrame;

- 配置投屏：IdeaShare默认“离线模式”，登录Web→系统配置→应用→无线投屏；

- 配置信息窗：登录Web→系统配置→界面显示→触控屏界面→启用信息窗。

如想更换信息窗图片，请打包（zip格式）最多十张16：9（3840×2160 or 1920×1080）的高清图片上传至Web portal(System Settings->GUI Display) Bulletin Board Resource 处选择local resources，点击upload。

IdeaHub配置指南中文版Link

IdeaHub配置指南英文版Link

    - IdeaHub支持什么操作系统？

内置安卓9.0操作系统。外接OPS可支持Windows系统。

    - 如何更新ROM？

- 激活华为云会议：可通过华为云自动升级。

- 入驻式场景：可通过部署SMC3.0支持批量升级。

- 手动升级：需在support网站下载升级包后手工升级。

升级指导请参考附件《IdeaHub Pro 21.0 TR6 版本线下升级一指禅》Link。

    - IdeaHub如何激活华为云会议？

通过激活码激活，激活码获取请联系当地华为云接口人。

    - IdeaHub支持在公有云和入驻式平台同时注册吗？

不支持在两个平台同时注册。换平台需要重新注册。

    - 只连内网，不接通因特网，IdeaHub能正常使用吗？

可以正常使用。

仅用于投屏、白板等本地场景，IdeaHub不依赖外网；当使用会议功能时，需连通外网。

如只能使用内部局域网，建议在公司内网部署华为入驻式视讯解决方案平台来提供会议平台能力。

    - 安卓双芯片有什么区别？

一颗芯片（4Core@1.5G）用于白板，对显示要求高，为减小延时，分辨率需4K，帧率需60 fps；另一颗芯片（4Core@1.8G）用于视频会议，对视频编解码、图像压缩能力要求高。

    - 如何配置邮箱?

Link

    - 支持阿拉伯语系统和阿拉伯语输入法吗？

暂不支持。

    - 安卓系统下支持密码锁屏吗?

暂不支持。

    - 安卓系统下支持本地密码保存吗？

暂不支持。

    - 安卓系统下能设置应用安装权限吗？

支持。设置→高级设置→APP管理→权限管理，当关闭“允许任何人在此设备上自定义首页，安装、删除应用时”，华为应用市场会在主界面隐藏；若通过浏览器下载apk，运行apk时系统会提示没有权限。

    - HiBoard支持背景图片自定义吗？

暂不支持。

    - IdeaHub支持双屏吗?

支持连接HDMI输出口外接显示屏显示图像，默认HDMI输出是材料输出口。

21.0.0版本支持修改视频和材料输出口，需要将“双屏模式”设置为“手动”，启用“双屏”，才能配置输出口策略。

- 大小屏模式（默认）：视频输出口-LDC，材料输出口-HDMI

- 固定模式：视频输出口-HDMI，材料输出口-LCD

    - 如何查看MAC地址?

- 安卓设置界面→设备信息

- Web页面→主页→系统信息

注意：有线MAC地址和无线Wi-Fi的MAC地址不一致。

    - 如何关闭水平镜像?

Web界面→系统配置→输入输出→视频输入→镜像改为“正常”

  - 屏幕

    - IdeaHub屏幕类型是什么？

全系列均为红外屏。

    - 红外屏和电容屏在书写体验上有什么差异？

- IdeaHub使用的红外定位技术可以达到1mm的定位精度。

- 电容屏只能用专业的触摸笔或手指（导电物体）进行书写，红外屏只要是不透光物体均可以进行书写。

- 反应灵敏度和触摸效果上红外屏跟电容屏无差异。

    - “商显”是什么意思？

商显级在OC面板包括灯珠、灯条、显示模组等方面，跟家用级是不同的；屏幕点亮时长也不一样，4K商显屏大支持7*16小时持续点亮，寿命30000小时。

    - ELED和DLED有什么区别？

发光位置不同，ELED从下面往上发光，DLED从背面往前发光，同尺寸屏幕ELED厚度比DLED薄30%。65寸屏幕采用ELED，更薄一些；86寸屏幕用DLED。ELED成本高。

    - 为什么要把65寸屏幕做薄？

65寸体积小，做薄是为了追求外观的极致。友商不采用ELED，因为ELED制造工艺难度大，不是因为技术差异。

    - IdeaHub屏幕是Optical Bonding（零贴合）吗？

不是。IdeaHub是框贴技术，Board是零贴合技术。

    - IdeaHub触控精度是多少？

硬件支持20点触控，但软件特性尚未开发。

    - 65寸指屏幕尺寸还是包含边框的产品尺寸？

65寸指液晶显示屏的尺寸，并不是产品尺寸。

    - IdeaHub色域是多少？

IdeaHub支持72%NTSC的色域。

    - IdeaHub可视角度是多大？

IdeaHub 86寸、65寸可视角度均≥178度。

    - 屏幕为什么看起来像贴了一层磨砂？

磨砂目的是解决反光问题，减弱脏污。

    - 屏幕支持防反光和眩光吗？

支持防眩光，不支持防反光。影响屏幕反光的因素有屏幕背景、屏幕亮度、环境光线，在光滑物体上强光镜面效应是普遍现象。

    - 有教育场景灰度和亮度的定制版本吗？

硬件规格是一方面，关键要看场景。友商宣称标准高，实际上是拆卸前玻璃后再测试，测试方案不同。因此投标场景和实际场景需分开考虑。

    - 外接XBOX SX（支持4K)，选择4K游戏，显示IdeaHub只支持1080p

IdeaHub是4K屏，HDMI input最高支持4K@30fps。Xbox显示IdeaHub不支持4K原因是帧率不满足其游戏要求。

  - 摄像机

    - S和Pro摄像机的像素分别是多少？

800万。

    - IdeaHub支持4K视频会议吗？

不支持4K，支持1080P。

    - 为什么不支持4K编解码？

考虑4K成本高，1080p可满足一般视频会议的需求。

    - 4K摄像机有什么作用？

- 使用4K摄像机召开1080p会议时，图像质量从非常细腻的画面缩放到1080p，比使用1080p摄像机召开会议画质更好。

- 实现智能导播功能，本质上是从4K图像截取1080p图像。

    - 摄像机有角度限制问题，与会人距离屏幕的最佳距离是多少？

摄像机角度为80度，与会人需距离屏幕1m~1.5m，此时可保证两侧的人图像尺寸合适，否则屏幕两侧的人将无法入镜。当人离屏幕较近时会有压力，体验不好，不是通用场景。

    - 摄像机支持变焦吗？

IdeaHub支持2倍数字变焦。目前不支持光学变焦。

    - IdeaHub变焦能力是多少？

支持2倍变焦，实际上做到3倍，保证跟踪后的人像特写清晰度不低于720p。

    - 外接摄像机支持什么接口？支持USB接口吗？

外接摄像机支持使用标准的HDMI接口，不支持USB接口的摄像机。OPS可外接USB口摄像机。

    - 外接摄像机后，摄像机如何切换？支持智能导播吗？

登录Web配置输入源选择，完成摄像机的切换功能。

外接摄像机的智能导播功能取决于摄像机的能力，比如华为VPT300摄像机即可支持智能导播。

    - IdeaHub支持美颜功能吗？

支持，但不提供类似网络直播摄像机的单独的美颜功能。无单独开关来打开或者取消美颜功能。IdeaHub摄像机的成像进行深度的优化处理，让色彩更艳丽，人像更清晰。

    - 为什么4K摄像机边缘存在畸变？

和视角有关，摄像机都是有畸变的，IdeaHub畸变在3%之内，友商通常也存在。

附件《图像近大远小（畸变原理和友商对比）》Link。

  - 麦克风

    - 12麦克风阵列为什么有16个孔？

线性MIC阵列不是均匀分布的，前两个麦克风距离较近，相邻两个麦克风的间距逐渐增大。为便于客户理解和美观，每侧均匀分布8个孔，实际上每侧只有6个麦克风。

    - 20KHz全频带拾音

IdeaHub 20KHz全频带拾音可以真实还原人的声音。思科、微软支持全频带，ZOOM支持16KHz，国内厂商支持8KHz（频带短导致声音失真）。

    - 外接麦克风后，为什么会有回音？

外接麦克风后内置拾音没有被自动禁用，需手动禁用内置麦克风。

    - 用外接麦克风拾音，Voice Tracking还能用吗？

使用外接麦克风时，Pro版本的发言人跟踪功能仍然生效。

    - 拔掉外置麦克风后，能自动切换为内置拾音吗？

MIC500可以满足。在外接MIC500时，会优先拾取MIC500的声音；拔后，会切回到内置拾音，无需手动操作。

    - 如何设置仅内置麦克风拾音？

需在Web上设置为仅阵列MIC：

第一步：安卓Web(127.0.0.1)登录进入后台；

第二步：在System Settings→Input/Output下选择Audio；

第三步：Control Range of Microphone Array选择Microphone Array Only。

  - 扬声器

    - IdeaHub有几个音腔？

2个音腔，6个扬声器。左右各一个音腔，每个音腔包含一个高音（5W）、两个低音（12W）。

    - 扬声器频域是多少？

100 Hz~22 kHz。

  - 其他

    - Windows和Android两个系统的安全机制是什么？

遵从Windows自有安全机制，按照各公司要求进行配置，Android的安全机制请查看附件《IdeaHub网络安全说明.pdf》Link。

    - IdeaHub支持显示Wi-Fi连接二级认证吗？

支持。

    - 支持网管对IdeaHub进行远程诊断和管理吗？

支持，需要安装入驻式SMC，亚太Cloud Meeting支持对IdeaHub进行管理。

    - 支持USB禁用License吗？

不支持。

    - 在哪里查看CVE？

CVE网站上会公开漏洞列表，如果华为发现漏洞，会通知客户修复。

    - 如何将IdeaHub日志转发到Syslog服务器？

IdeaHub安卓系统支持SNMP协议。Windows系统可通过安装Syslog工具支持Syslog功能。

    - IdeaHub日志能记录摄像机和麦克风的使用信息吗？

日志有摄影机记录，还可以结合Windows用户登录日志来确定谁正在使用/操作Android相机。

    - IdeaHub能记录应用错误日志吗？

华为自研的功能和软件（会议、白板、投影等）有记录，从Android、OPS系统下载的第三方软件没有记录。

    - 如果安卓模块无法正常使用，会导致OPS模块无法正常使用吗？

Android系统摄像机和麦克风不可用或损坏，会影响OPS系统正常使用。对其他功能无影响。

产品功能

  - 白板

    - 35ms延时原理

核心是自研芯片。海思芯片在视频输出的通用部分存在较多延时，视频输出显示时缓存较多。我们重写了芯片的输出显示模块（核心是修改输出显示驱动），可越过内核操作系统直接向下层传递。

    - 关于35ms延时，客户层面怎么讲？

从应用到芯片都由华为提供，包括应用程序、操作系统、芯片、算法、驱动程序，芯片供应无忧。

    - 白板支持多种颜色书写吗？

支持。目前支持8种颜色书写。

    - 白板支持多人协作吗？

支持双向协作。

    - 如何开启本地双人协作？

点击白板功能栏的Zoom选项锁定白板后即可双人书写。

    - 白板支持两人使用不同颜色同时书写吗？

本地同书不支持，线上协作支持。

    - 普通笔能调整线条粗细吗？

暂不支持。

    - 白板支持高亮笔吗？

暂不支持。

    - 白板如何开启智慧笔？

登录Web (127.0.0.1) 应用→白板→智能识别（启用），在白板设置中开启智能笔。

    - 智能书写场景下，支持字号调整吗？

不支持。

    - 智能书写场景下，支持部分删除吗（如删除单词中的某个字母）？

不支持。

    - 智能书写场景下，支持中英文混合识别吗？

不支持。

    - 白板如何使用圈选功能？

方式一：在白板控制栏下选择圈选工具；

方式二：长按图形或文字即可选取。

    - 白板支持图形旋转吗？

不支持。

    - 橡皮擦有几种擦除方式？

根据触控接触面积支持三种规格的擦除方式：

方式一：当擦除面积较小，修正细节时，可点选白板下方工具栏中“橡皮擦”功能，选择“擦除”；

方式二：当擦除面积较大时，可直接用手背在白板上滑动，即可手势擦除；

方式三：当需清除整页内容时，可点选白板下方工具栏中的“橡皮擦”功能，选择“清屏”。

    - 橡皮擦支持双人同时擦除吗？

不支持双人同时擦除。

    - 白板可以增加多少页？

最多100页。

    - 白板和标注如何保存？

支持发送邮箱、WeLink扫码保存至华为云、本地保存、USB保存。

    - IdeaHub突然掉电，白板内容会丢失吗？

白板书写有保护措施，突然掉电，重新启动后系统会提示是否进入上次的白板界面。

    - 第三方软件能调用原生白板吗？

不支持。

    - 支持智能表格吗？

暂不支持。

  - 投屏

    - IdeaHub支持几种投屏方式？

- 支持传统HDMI有线投屏

- 支持IdeaShare软件投屏

- 支持小辫子（IdeaShare Key）投屏

    - IdeaShare客户端支持哪些操作系统？

Windows/MAC/Android/iOS

    - 一台设备可以同时配对几个小辫子（IdeaShare Key）？

一台IdeaHub最多可配对20个IdeaShare Key，但只支持一个客户端投屏到IdeaHub。

    - IdeaShare投屏对网络有无要求？

在使用IdeaShare投屏时，投屏终端（PC、手机）和IdeaHub需要处在同一个局域网内（三层网络互通）。使用IdeaShare Key无需连接网络。

    - IdeaShare 离线模式与在线模式有什么区别？

离线模式：投影码是由IdeaHub配置决定。本地使用，投屏码格式为8位数字或字母；

在线模式：投影码是由投屏服务器端配置决定。投屏码格式为6位数字；

公司局使用在线模式，入驻式组网使用在线模式，华为云使用离线模式。

    - 有线投屏支持反向控制吗？

使用HDMI有线投屏支持反向控制，但投屏PC与IdeaHub之间需额外连接一条控制线。

反向控制线——type A公口转type B公口，如下图：

    - 手机投屏能投声音吗？

iOS支持。Android手机受系统和App限制，不支持音频投屏。

    - IdeaHub S款支持4K视频投屏吗？

支持，IdeaHub采用HDMI有线投屏可以支持4K视频投屏，但片源需支持4K。

    - 通过IdeaShare手机投屏视频播放为什么卡顿？

IdeaHub通过IdeaShare手机客户端投屏最大可支持1080p 15帧，而视频流畅观感画面需达到每秒25帧，故不建议用手机投屏视频，手机投屏使用时建议投屏文件、PPT等材料。

    - 投屏码刷新时间是多久？

IdeaHub投屏码刷新时间默认为10min，可通过Web管理界面配置调整。

    - 投屏支持分屏吗

暂不支持。

    - 为什么在IdeaHub上无线投屏时鼠标不卡顿？

IdeaHub通过另一个传输通道单独上传鼠标坐标。友商鼠标卡顿是因为抓拍的是图片，视频图像为25帧，鼠标看起来就是25帧。

  - 会议

    - IdeaHub支持哪些协议？

标准多媒体框架协议ITU-T H.323和IETF SIP。

    - IdeaHub支持入驻式管理吗？

IdeaHub全系列可配套华为入驻式视讯解决方案使用，通过入驻式平台进行管理维护。

    - 编解码能力在云端还是终端？

IdeaHub内置硬件编解码能力，进行终端侧的音视频编解码；会议多方的混编混解通过云端的MCU或者入驻式平台的MCU实现。

    - 能对接其他品牌的产品吗？

IdeaHub支持标准的SIP协议和H.323协议，第三方平台如果支持标准的SIP协议或H.323协议，理论上可以对接使用视频会议功能，但无法使用白板协作能力。

    - 网络自适应（抗丢包）是终端还是配套平台的能力？

抗丢包率主要取决于平台和编码的能力。IdeaHub的软件适应性需配套华为会议平台端到端实现，如华为云会议平台或者华为入驻式视讯平台，以便达到最好的会议体验。

详细说明请参考附件《华为抗丢包技术说明》Link。

    - IdeaHub能预约会议吗？

不能。

    - 如何预约会议？

原生会议预约需通过华为云会议平台管理界面或者入驻式提供的管理界面。

若想使用第三方会议软件预约，则要看第三方会议平台本身是否具有预约会议的能力。

    - 能修改会议密码吗？

会议密码由系统随机生成，无法修改。

    - IdeaHub支持多会场画面切换吗？

会场切换是软件/平台能力，与IdeaHub无关。

    - 为什么无法录制视频会议远端的图像？

属于体验性问题，正在与第三方合作优化录屏软件，尝试同时录制本地和远端视频。

  - AI

    - Voice Tracking、AutoFrame、智能音幕是IdeaHub的独立能力吗？与会议平台有关吗？

是IdeaHub独立能力，与会议平台无关。

    - 支持OPS第三方会议调用AI功能（Voice Tracking/AutoFrame/智能音幕）吗？

支持，OPS软件可调用IdeaHub本身的硬件能力。

    - 支持安卓第三方会议调用AI功能（Voice Tracking/AutoFrame/智能音幕）吗？

不支持。

    - Voice Tracking工作原理

基于声源角度和人脸检测的定位，即根据发言人的声音识别角度，再通过人脸检测判断该角度是否有人。声音特征包括响度（声音大小）和相位（声音是正弦波，到达麦克风的时间不同），声源角度可通过算法计算得出；摄像机可以检测图像中的人脸个数，并检测声源方向是否有人脸，若有人脸，摄像机会跟踪人脸。

    - 如何开启Voice Tracking？

首先检查会议系统和IdeaHub的microphone是否开启，另外在任何会议模式下测试Voice-tracking需保证安卓系统设置中已开启功能。(Settings→Advanced→Camera→Intelligent Tracking→Voice Tracking)

    - 内外置麦克风同时使用时，Voice Tracking有效距离是多远？

外置麦克风用于对话拾音，内置麦克风用于Voice Tracking拾音，3~5m距离合适。

    - AutoFrame工作原理

AutoFrame不检测声音，只检测人脸，通过计算人脸位置的加权平均值来呈现最佳视图。

    - 如何开启AutoFrame？

在任何会议模式下测试Auto-framing需保证安卓系统设置中已开启功能。(Settings→Advanced→Camera→Intelligent Tracking→AutoFrame)

    - AutoFrame识别范围是多大？

AutoFrame的成像能力和视角长度关系不大，只要在摄像机覆盖范围内即可生效，IdeaHub内置摄像机的成像角度为80度。

    - AutoFrame和Voice Tracking的触发条件、效果分别是什么？

AutoFrame不需要说话即可触发，效果为根据屏幕前人数自动调整画面大小以框选所有人。

Voice Tracking可检测屏幕前发言人，检测到有人说话即触发，效果为说话人将被聚焦给予特写。

    - AutoFrame和Voice Tracking能同时开启吗？如何切换？

不能同时开启，切换Settings→Camera→Intelligent Tracking→Voice Tracking or AutoFrame.

    - 如何设置AutoFrame和Voice Tracking的灵敏度？

第一步：Web(127.0.0.1)登录；

第二步：在System Settings→General→选择AI；

第三步：下拉，Intelligent Tracking选择Enable；

第四步：Tracking Mode选择Voice Tracking或AutoFrame；

第五步：Sensitivity选择High或Medium。

    - 8m拾音工作原理

8m拾音采用波束技术。12个麦克风可以在算法层面虚拟出多个定向麦克风。当检测到有人说话时，就立刻虚拟一个定向麦克风对准他。通过降低环境噪声的影响来提高声道比，放大声音，提高拾音距离。距离越近，拾音效果越好。

    - 支持12m拾音吗？

针对纵深超过10m的会议室场景，建议用IdeaHub作辅屏，配置更大的屏幕和手拉手麦克风。

    - 智能音幕工作原理

基于波束拾音技术和定位技术实现，当检测到声音在范围内（60度或80度）时，虚拟麦克风便会对准该方向；当检测到声音在范围外时则不会在该方向虚拟麦克风。

    - 智能音幕能否设置拾音角度范围？

可以设置。有2个拾音范围可选（60度和80度），在Settings→Advanced→Acoustic Baffle中实现。其他角度范围不支持。

    - 如何演示智能音幕？

确保安卓下功能已开启，建议选择小角度模式（60度）建议在靠近屏幕的位置从中心向旁边走动，效果比较明显。

    - 中英文引擎是自研还是外购？能设置成标准接口吗？

国内2家TOP供应商。暂不支持。

  - 安卓应用

    - 支持海外应用市场吗？

暂不开放。

    - 支持下载什么类型的安卓App？如何下载？

App需支持安卓9.0且适配大屏（IdeaHub不支持Google服务）

App下载方式：

- 可在AppGallery下载已适配的App

- 浏览器下载apk安装包

- 第三方应用商城如apkpure

- 连接USB设备，打开安装包安装

    - 出厂默认App能安装和卸载吗？

可以。IdeaHub的触控界面操作：设置→高级设置→app权限管理，打开权限管理即可操作。

    - IdeaHub本地播放视频支持的最高分辨率是多少？

本地播放最高支持H.265 4k60/H.264 4k30。

    - 第三方安卓软件支持调用内置摄像机吗？

21.0.0版本后支持安卓软件调用内置摄像机，之前版本不支持。

    - 如何查看安卓软件保存的文件？

建议下载一个“文件管理”App查看存储文件。

    - 安卓系统下原生白板能与哪些会议软件同时使用？

钉钉。腾讯会议正在沟通。

    - 安卓系统下第三方会议质量差、功能不支持怎么办？

安卓系统下不建议安装第三方会议，兼容性与使用效果非常差。建议在OPS系统下安装第三方会议应用，推荐Zoom Rooms，可支持720p清晰度。

    - Zoom等第三方会议默认能调用相机吗？

安卓下默认打开；OPS下默认关闭，需要在设置中允许第三方应用权限。

    - 合作伙伴开发的应用能上架应用市场吗？

可以上架IdeaHub专区。需要符合CBG应用上架原则，双方面都要做适配。

补充：安卓应用可以上架IdeaHub专区，Windows应用与CBG无关。

  - OPS

    - IdeaHub标配含OPS吗？

不含OPS，OPS需要单独配置购买。

    - 什么情境下会用到OPS？

当需要使用特殊的Windows系统下的软件时，比如一些特殊行业应用软件仅有Windows版本等场景，需要配置OPS。

    - OPS支持热插拔吗？

不支持，禁止热插拔。OPS上有禁止带电插拔的提醒标签。

    - OPS规格说明书

Link

    - OPS版本是什么？

Windows 10 Enterprise LTSC。

    - 支持重装OPS的操作系统吗？

支持OS重装为其它Win10 OS，在硬件上无限制，但重装后能否正常使用无法保障。（个人安装非厂商支持的其它系统版本，厂商不会提供软件维保）

    - OPS如何恢复出厂设置？

长按OPS模块Reset小孔。

    - OPS初始化时如何调用键盘？

在Windows系统下点击开始→设置→设备→输入→不处于平板电脑模式且未连接键盘时显示触摸键盘

    - 如何设置OPS下第三方会议摄像机与麦克风调用？

如果摄像机和麦克风无法调用，请确认安卓系统下设置中Windows 3rd-Party Application Permissions已经开启，再检查Windows系统设置中是否使用IdeaHub自带的摄像机和麦克风。（点击开始→设置→系统→声音、显示）如果仍无法调用摄像机，建议重启ops系统。

    - OPS 下第三方会议Zoom Rooms & Webex & Teams操作指南

Link

    - 第三方会议软件与第三方投屏软件在IdeaHub上的功能列表和限制

Link

    - IdeaHub在OPS下使用Zoom跟MAXHUB有什么区别？

会议都是ZOOM软件的效果，区别在于IdeaHub摄像机效果好，支持跟踪功能，拾音距离远，扬声器效果好。

    - OPS第三方会议能共享原生白板的内容吗？

不能。

    - Zoom如何开启双向协作？

如果想要远方参会者能够在分享的屏幕或白板上注释，你需要在分享后点击上方的工具栏，点击More→Enable Attendee Annotation 之后远端才能开启双向协作。远端参会者需要点击View→Annotate 会出现一行注释栏，然后就可以点击相应的工具注释。

    - Zoom Rooms投屏需要网络吗？

经测试确认Zoom Rooms投屏不通过网络，只要保持在同一Wi-Fi情况下，即使把网络连接断掉仍可继续投屏，不影响流畅度。但是Zoom Rooms会很快检测到网络连接断掉，强制退出投屏并尝试连接Zoom服务器。

因此，虽然Zoom本地投屏原理上不需要网络连接，但是断网投屏无法真正实现。

    - Zoom支持反向操控吗？

支持，需要在Share Screen设定中勾选: Enable the remote control of all applications。手机可以反向控制。

    - Zoom Rooms使用场景

会议室大屏使用Zoom Rooms客户端作为开会大屏，其他便携性终端（手机，电脑，pad）则仍然通过Zoom客户端接入。Zoom Rooms客户端没有远程控制其他端能力，但其他使用Zoom端在入会的终端仍可互相远程控制。

    - Zoom Rooms支持反向控制吗？

不支持。

    - Zoom Rooms如何开放远端与会者投屏权限？

确保在Share界面下方开启“allow multiple user share simultaneously”才能保证其他用户可以投屏。

    - Webex在登录界面输入密码时死机

Webex自身bug，可在任务栏设置软键盘或外接键盘。

    - Teams客户端屏幕分享的时候为什么没声音？

需要在分享屏幕时选中分享电脑声音选项。

    - OPS下支持哪些投屏方式？

- Miracast已验证可支持；

- OPS下推荐投屏方案为AirParrot3+Reflector3，配置指导请参考附件《AirParrot3+Reflector3投屏操作指南》Link ；

- eShare投屏，需要一线单独购买license。

    - 如何启用Miracast投屏？

《Miracast投屏启用指导》Link。

    - OPS下投屏能用IdeaShare Key吗？

OPS不支持IdeaShare Key投屏。IdeaShare Key基于安卓系统。