视讯业务对承载网络要求白皮书

# IP网络影响视讯业务的主要因素

对IP网路来说，影响视频业务开展的主要因素包括：丢包、抖动、延时和乱序。

## 丢包

### 丢包的原因

对视讯业务来说，丢包是指两个节点之间，业务层端到端的丢包情况，丢包的产生可能有如下两种情况：

- 实际网路链路端到端产生的丢包；

- 视频业务是实时业务，因此必须要保证音视频的实时传输，如果网络存在较大抖动或乱序，当无法达到实时交流的作用时，实质上也就相当于产生了丢包。

丢包对视频会议的音视频效果影响很大，特别是突发性的丢包（如连续性的丢包），通常图像会出现花屏或凝固，声音出现卡顿等问题。

在没有任何抗丢包的措施下，一般来说丢包率在千分之一时，大部分人便可以感知到图象有花块；丢包率为百分之一时，图像会感受到明显的花屏，声音的异常也会被与会人听出来。

### 丢包率统计的原理

由于视频通信的特性，音视频码流采用RTP协议传输。根据RFC1889及RFC3550协议规定，丢包率的统计采用每秒的间隔，通过计算接收包数量和发送包数量的比率得到的。计算公式如下：

周期内尾包序列号 – 周期内首包序列号 = 统计周期内总报文数，

丢包率=(统计周期内总报文数-统计周期内实际接收的报文数)/统计周期内总报文数。

## 抖动

抖动是指按均匀时间间隔发送数据包，经过网络到达目的设备时，由于网络拥塞或设备处理等原因，可能导致目的端不能均匀的收到包，如：一段时间没有接收到报文，或多个包同一时间到达。

对视频会议来说，由于视频和声音的采集和呈现都必须连续的。因此抖动过大会严重影响视讯业务的视音频主观质量，具体表现为声音出现剪切、图象出现凝固和快进、及花屏等问题。

参考下面的例子：

说明：

- 在时刻45MS时，网络拥塞导致抖动，没有码流送给终端；

- 终端没有报文解码输出，只能显示上一次的图象；

- 时刻60MS时，拥塞的报文一起达到；

- 终端解码出 3和4，但同一时刻只能输出一帧，所以3相当于被丢弃，造成图象卡顿或断音。

## 延时

延时是指数据经过网络传送后，而产生的时延，但延时过大会影响实时交流的效果，特别是多点会议时，影响更为明显。

如下面的例子：

说明：

- 在15MS、30MS时刻，线路延时都是60ms，因此包1、包2按顺序到达接收终端，并进行解码后正常输出；

- 在45ms时刻，包3的线路延时是80ms，在60ms时刻，包4的线路延时是60ms，因此包4先到达接收终端；

- 包4先进入排序队列等待包3，在包3到达并解码输出后，才进行解码包4输出，因此在包2、包3间多等待了20ms，在实时交流时，会略有声音卡顿的感知。

## 乱序

乱序是指一段有序数据在网络传送中将经过多个网络设备，由于数据可能走不同的网络路由路径，或网络设备转发数据中引入乱序，可能导致该数据到达目的地址后并不是原有的包顺序。

由于视频会议需要进行实时交流，前接收端在呈现也必须按照先后顺序呈现，虽然接收端一般都会有一定的接收缓存（缓存过大会导致延时增加），但如果乱序超出缓存范围将会导致丢包。

参考下面的例子：（以MCU为例子，终端类似）

说明：

- 在上图所示的多点会议中，线路1乱序4个包；

- MCU接收终端1码流，接收报文5时，开始排序，如：缺省缓存60ms（音频按20ms一个包，3个包）；

- 在完成5，6，7的接收后，此时缓存已满，此时只好直接发送5、6、7；

- 再收到4时，由于报文已过时，丢弃；

- 将4作为丢弃报文进行丢报率统计。

# 视讯业务对IP承载网络的带宽及网络质量要求

对双向实时视频通讯来说，实际占用带宽要高于会议带宽，例如384K的视频通讯实际需要占用带宽约600K。这是因为会议带宽表示的是实际音视频数据传送速率，并没有包含IP网路传输的附加开销，如UDP头、IP头、信令交互等。

根据视频业务的业界情况，视讯业务所需网络的带宽即线路带宽，为会议带宽的1.2～1.5倍！（由于IP/UDP头大小/信令开销是固定的，在低带宽时开销比例多一些，在高带宽时开销比例少一些。因此建议如果会议带宽在2M以下，建议线路带宽为会议带宽的1.5倍以上；如果在2M及2M以上建议为1.2倍以上）。

上面是对终端的线路带宽要求，对MCU需要的线路带宽要求如下：

MCU需要的线路带宽为所有接入终端的线路带宽之和。

## 对承载网络质量关键指标要求

根据华为视讯产品应用和主客观测试积累的经验，不同等级的音视频效果对IP承载网络的延时、抖动、丢包等指标要求建议如下：

| 分类 | 效果描述 | 延时（ms） | 抖动（ms） | 丢包（每秒） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S级 | 画面流畅、清晰，声音清晰。 | <=80 | <=30 | <=0.1% |
| A级 | 画面流畅、较清晰，声音清晰。 | <=100 | <=30 | <=1% |
| B级 | 运动幅度较小时画面流畅、较清晰，运动幅度较大时，出现轻微马赛克，并能够觉察到延迟；声音清晰。可满足视频会议的“一般”要求。 | <=100 | <=30 | <=3% |
| C级 | 运动幅度较小时画面基本较流畅、较清晰，运动幅度较大时，会出现部分马赛克或停顿现象，并能够觉察到一定的延迟；声音较清晰，基本不影响交流。仅满足视频会议最基本的要求，达到“基本可用”。 | <=100 | <=50 | <=5% |

为了双向视频实时通讯达到画面流畅、较清晰，声音清晰的效果，对承载网络关键指标要求如下：

MCU和终端之间，延时：<=100ms，抖动：<=30ms，丢包（每秒）：<=1%。

华为VP96x0 MCU和TE系列终端支持抗20%的网络随机丢包，启用抗丢包后能恢复图像不花屏，图像清晰度/流畅性和网络正常时对比有所下降。

## 常用视频格式下会议带宽及线路带宽要求

        - 常用视频格式下的最小带宽及建议带宽要求如下：

| 视频格式 | 最小会议带宽 | 建议会议带宽 |
| --- | --- | --- |
|  | H.265 | H.264 HP | H.264 BP | H.265 | H.264 HP | H.264 BP |
| CIF25/30 | -- | 128kbps | 192kbps | -- | 384kbps | 512kbps |
| 4CIF25/30 | 128kbps | 256kbps | 256kbps | 384kbps | 512kbps | 1Mbps |
| 720p25/30 | 256kbps | 384kbps | 768kbps | 768kbps | 768kbps | 1.5Mbps |
| 720p50/60 | 384kbps | 512kbps | 1.2Mbps | 1152kbps | 1.5Mbps | 2Mbps |
| 1080p25/30 | 384kbps | 512kbps | 1.5Mbps | 1152kbps | 1.5Mbps | 3Mbps |
| 1080p50/60 | 768kbps | 1Mbps | 2.5Mbps | 2Mbps | 3Mbps | 4Mbps |
| 4K30 | 2Mbps | -- | -- | 5Mbps | -- | -- |

        - 常用会议带宽对应线路带宽要求如下：

| 会议带宽 | 缓冲型网络的线路带宽 | 非缓冲型的线路带宽 |
| --- | --- | --- |
| 128kbps | 192kbps | 256kbps |
| 192kbps | 300kbps | 384kbps |
| 256kbps | 400kbps | 512kbps |
| 384kbps | 600kbps | 768kbps |
| 512kbps | 768kbps | 1024kbps |
| 768kbps | 1152kbps | 1536kbps |
| 1152kbps | 1.7Mbps | 1.7Mbps |
| 1536kbps | 2.3Mbps | 2.3Mbps |
| 2048kbps | 2.4Mbps | 2.4Mbps |
| 3Mbps | 3.6Mbps | 3.6Mbps |
| 4Mbps | 4.8Mbps | 4.8Mbps |
| 6M | 7.2Mbps | 7.2Mbps |
| 8M | 9.6Mbps | 9.6Mbps |

缓冲型网络的线路带宽对应的是缓冲型网络的线路带宽要求，如较高端的交换机，其网络设备有较大的缓存。允许一定的带宽波动，因此低带宽呼叫时对线路带宽要求少一些。

非缓冲型网络的线路带宽对应的是非缓冲型网络的带宽要求，如早期建设网络的较低端的交换机，其网络设备一般缓存较小，当带宽出现一定波动时，就会出现丢包，因此线路带宽要求多一些，避免网络丢包。

# 视讯业务中对IP承载网络Qos保障建议

Qos保障策略是一种全网解决方案，并且是一个系统工程，需要从各个方面考虑，下面只是做一种综合建议。

对视讯信息流的QoS保证应该是双向的，即从视讯终端→视讯骨干业务网（称之为“上行”），和从视讯骨干业务网→视讯终端（称之为“下行”）的路径上均实现端到端的QoS。因此，视讯业务QoS保证包括：接入网络段（CPN）、城域网络段、骨干网络段。

QoS保证方面充分利用运营商全网资源，在骨干上采用MPLS VPN，在城域和接入上采用DiffServ 优先级保证视频业务业务的QOS。

对网络，建议进行如下设置：

Signal	：	CS 3, DSCP 24,

RTP		：	CS 4, DSCP 32,

Voice	：	CS 5, DSCP 40,

MTU最大传输单元（maximum transmission unit）：指的是一个接口最大能传送的数据包大小。对视讯业务来说，MTU过小会影响视频的传输效率及视频效果，因此对传输视讯业务的中间网络设备MTU值建议为1500。

# 结语

综上所述，由于IP网路传输的附加开销，并且考虑网络丢包、抖动、延时、乱序等网络传输问题，实际线路带宽要求高于会议带宽。同时为了达到较好的视频会议体验，需要提升网络传输视频业务QOS保障的优先级。

# Text boxes

15MS